## Slide 1
近期工作汇报
汇报人：邱瑞宸
指导老师：魏海坤
答辩日期：2023/1/2

## Slide 2
图像检索
01
01
02
02
03
03
文献调研
近期实验

## Slide 3
华为项目介绍
方向改变：电路图识别专利图检索

## Slide 4
十四所项目
项目说明---电路板检测与故障定位系统
信号板
转接盒
（CPCI、DCT）
测试台
数字示波器
数字万用表
边界扫描接口
AC220V输出
数字IO（DIO0-7）
四通道直流源x2
电缆接口
电子负载（CH1-6）
LAN口、CAN口
数字交流源
数字直流源
适配器
（TUA01-18）
电源板

## Slide 5
十四所项目
文献 | 发表日期 | 期刊 | 描述
DeepPatent: Large scale patent drawing recognition and retrieval | 2022-1 | 2022 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) | 为专利技术图检索提供了一些贡献： （1）建立了一个大型专利（外观设计）图纸数据集Deep Patent （2）对比了多种专利图纸检索方法，提出了一个基准模型PatentNet （3）定量比较了传统计算机视觉办法和Patent的优劣，定性描述了Patent的效果。
Patent Classification by Fine-Tuning BERT Language Model | 2020-6 | World Patent Information | 
DeepPatent: patent classification with convolutional neural networks and word embedding | 2018-11 | Scientometrics | （1）提出了一种基于CNN和词向量嵌入的专利分类深度学习算法DeepPatent （2）在标准专利分类基准数据集CLEF - IP上对算法进行评估，取得了83.98 %的分类精度
Hand-Drawn Electrical Circuit Recognition using Object Detection and Node Recognition | 2022-5 | SN Computer Science | 深度学习算法对比：yolov3、yolov5、SSD300. 通过节点检测来识别网络的拓扑连接关系
Recognition of symbols and topology in the image of a DC circuit diagram based on contours and skeletons | 2021-9 | 2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)（IEEE） | 开发了一个安卓软件 基于图元结构的形态学图像识别方法
Identification of Annotations for Circuit Symbols in Electrical Diagrams of Document Images | 2014-1 | 2014 Fifth International Conference on Signal and Image Processing | 针对于电路原理图上的OCR技术（可以在预处理阶段去除文字和定位文字）

## Slide 6
十四所项目
信号模块---测试流程
初始化仪器句柄
ID Test
电缆连接提示
下电并且释放句柄
上电
提示转接盒或适配器错误
设置DIO发送
设置DIO采集
发送信号
采集信号
比较信号
打印信息，比较判断是否跳转到隔离流程
下电并且释放句柄
发送所用的DIO模块
使用哪些通道发
使用主\从模式发送、
发送波形的频率
发送波形文件的路径
采集所用的DIO模块
使用哪些通道采集
使用主\从模式采集、
采集的触发模式
采集波形存储的路径
最大值、最小值、测试结果、测试项名称、跳转到的隔离流程的名称
标准波形文件
采集到的波形文件
输出0：比对成功
输出1：比对失败

## Slide 7
十四所项目
信号模块---隔离流程
初始化仪器句柄
上电
边界扫描1
边界扫描测试：在芯片的每个 I/ O脚附加一个边界扫描单元(BSC ,boundary scan cell) ，BSC 主要是由寄存器组成的。每个BSC 有两个数据通道 ：一个是测试数据通道，测试数据输入TDI (test data input) 、测试数据输出TDO(test data output) ；另一个是正常数据通道，正常数据输入NDI( normal data input ) 、正常数据输出NDO (normal data output) 。
D1
D2
表笔点测
N
报告故障
边界扫描2
表笔点测
N
报告故障
边界扫描3
表笔点测
N
报告故障
Y
Y
下电并且释放句柄
Y
D1
D3
D1
D

## Slide 8
十四所项目
工程经验总结
硬件方面：信号模块相关的信号引脚需要接地良好无干扰，否则波形会紊乱。电源模块更常用电缆线而不是插拔PCB或接口连接，是因为大功率电流在电缆上的损耗较少。尽管如此，对于大电流模块，加上负载之后电压降仍然是巨大的。能简单计算相关电压经过整流桥之后的有效值，加深了一些电路知识的印象，熟悉了多种芯片的功能和原理。
软件方面：编程规范，增加可读性，便于维护。更加熟练的使用数据库而不是形参来传递和存储数据。
交接工作：在书写流程前多确认需求，自己的想法写的东西可能并不是他们需要的。代码版本控制要注意。

## Slide 9
大致框架
打算采用多种目标检测算法自己尝试效果。可以调研一下最新的目标检测算法并进行实验尝试
对交点进行分类
根据交点类型完成连接关系的判断

## Slide 10
文献阅读---元器件定位分割
标题：Circuit Component Detection in Offline Handdrawn Electrical/Electronic Circuit Diagram
时间：2020年2月
会议：2020 IEEE Calcutta Conference (CALCON)
DOI：10.1109/CALCON49167.2020.9106527
相关文献
介绍了一种形态学实现电路图元器件定位的方法
使用连通域分析的方法去除噪声
使用了Blob分析法处理电路图，使的元器件的形态更加鲜明。
使用平滑算法RLSA去除导线，留下Blob块
使用连通域分析，得到这些Blob块的位置。

## Slide 11
近期工作
模板匹配相关的实验，尝试多目标、多尺度和旋转不变性的模板匹配算法
电路图中文字识别算法
标记深度学习所用到的数据集
电路元器件识别相关文献阅读

## Slide 12
阅读文献
文献 | 发表日期 | 期刊 | 描述
基于深度神经网络的电气元件符号识别算法 | 2022-2 | 电力系统及其自动化学报 （中文核心） | 以yolov3目标检测算法，针对电路元器件识别场景作了如下改进： （1）对训练数据标签进行聚类来优化训练过程 （2）构建了新的特征融合网络 （3）基于数据冗余的图片预处理算法 （4）改进 NMS 筛选算法
A two-stage CNN-based hand-drawn electrical and electronic circuit component recognition system | 2021-10 | Neural Computing and Applications（SCI2区） | 设计了一个两步法cnn网络，用来识别手绘的电路元器件符号。将各种元器件分为4个大类，第一步cnn先识别大类，第二个cnn再精确到具体元器件。
Segmentation and Recognition of Electronic Components in Hand-Drawn Circuit Diagrams | 2018-4 | ICST Transactions on Scalable Information Systems | 形态学分割元器件+基于HOG的SVM分类元器件
Hand-Drawn Electrical Circuit Recognition using Object Detection and Node Recognition | 2022-5 | SN Computer Science | 深度学习算法对比：yolov3、yolov5、SSD300. 通过节点检测来识别网络的拓扑连接关系
Recognition of symbols and topology in the image of a DC circuit diagram based on contours and skeletons | 2021-9 | 2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)（IEEE） | 开发了一个安卓软件 基于图元结构的形态学图像识别方法
Identification of Annotations for Circuit Symbols in Electrical Diagrams of Document Images | 2014-1 | 2014 Fifth International Conference on Signal and Image Processing | 针对于电路原理图上的OCR技术（可以在预处理阶段去除文字和定位文字）

## Slide 13
后续工作
谢谢